## Slide 1: Commutazione di Pacchetto
Marco Grampa

## Slide 2: Concetti generali
Evoluzione della commutazione di messaggio
Nato durante gli anni ’60 (necessità di una rete che funzioni anche con nodi e o parti di rete)
Ogni messaggio viene trasmesso in pacchetti (frammenti del messaggio)
I pacchetti vengono trasmessi indipendentemente (non necessariamente sullo stesso percorso)
L’ordine di arrivo può essere diverso da quello di spedizione
Il ricevente si occupa di rimettere insieme il messaggio

## Slide 3: I pacchetti
I pacchetti devono contenere informazioni per prevenire errori di trasmissione
Ogni pacchetto contiene necessariamente:
  Header (intestazione) -> informazioni aggiuntive necessarie alla trasmissione (ad esempio indirizzo del trasmettitore e del ricevente)
  Body (corpo/campo dati) -> dati tratti dal messaggio originale
  Checksum -> codice per prevenire errori

## Slide 4: Store and forward
Ogni nodo (o DTE, Data Terminal Equipment)
  Riceve un pacchetto
  Lo memorizza
  Legge le informazioni scritte nell’intestazione
  Decide su quale linea instradare il pacchetto

## Slide 5: Vantaggi e svantaggi della commutazione di pacchetto

## Slide 6: Vantaggi
Uso efficiente delle linee
  Più pacchetti possono usare la stessa linea
  Accodamento ed invio dei pacchetti
La trasmissione non deve avvenire per forza alla stessa velocità (bit-rate)
  Ogni nodo riceve e trasmette alla velocità preferita

## Slide 7: Svantaggi
Poco adatto ai casi in cui sia necessaria poca latenza (ad esempio nella telefonia e nelle comunicazioni real-time ci si aspetta ritardi minimi)
Necessità di ulteriori risorse per trasmettere le intestazioni dei pacchetti (overhead) senza di cui l’instradamento non potrebbe avvenire
Possibile intasamento di una rete

## Slide 8: Tecniche: datagram e circuito virtuale

## Slide 9: Datagram (UDP)
I pacchetti possono seguire percorsi diversi e in ordine diverso
ARPANET (Stati Uniti, 1969-1983)
Internet
  TCP (Transmission Control Protocol)
  UDP (User Datagram Protocol)
Non orientato alla connessione

## Slide 10: Circuito virtuale (VC)
Pacchetti ricevuti nell’ordine di trasmissione
L’instradamento viene stabilito PRIMA della trasmissione
Reti pubbliche (es. ITAPAC, nata in Italia nel 1986)
Può permettere il servizio datagram
Orientato alla connessione

## Slide 11: Vantaggi e svantaggi delle due tecniche
Datagram
Vantaggi
  Non è necessario stabilire un collegamento iniziale
  Collegamento senza connessioni
Svantaggi
  Ogni nodo deve instradare i pacchetti
Circuito virtuale
Vantaggi
  Il percorso viene individuato subito
  I pacchetti sono ricevuti nell’ordine in cui erano stati generati
  Pacchetti inoltrati direttamente dai nodi
Svantaggi
  Necessità di instaurare il circuito virtuale