## Slide 1: Router

## Slide 2: DEFINIZIONE
Il router è un dispositivo di rete che consente la connessione di una rete LAN (Local Area Network) di calcolatori ad un altra rete (LAN o WAN o Internet) e si occupa di instradare i dati, suddivisi in pacchetti, fra sottoreti diverse.
Caratteristiche
Interconnessione
Instradatore
Software Cisco IOS (Linux)
Server web per la configurazione
Modem integrato (wireless)
Firewall hardware

## Slide 3
Software
Hardware
Tipologia

## Slide 4
E’ situato sul livello 3 del modello iso/osi

## Slide 5
Componenti di un router
RAM
NVRAM
INTERFACCE
FLASH
CONSOLE
ROM
AUSILIARIA
Router
CPU

## Slide 7: Processione dei dati
Porte di input
Consultazione della tabella di instradamento
Commutatore interno
Collega fisicamente le linee della porta di input alle linee della porta di output
Deviatore
Porte di output
Memorizza i pacchetti ricevuti dal commutatore per trasmetterli sul canale di output
Un canale è bidirezionale (I/O)
Processore di routing
Esegue i protoolli di routing
Gestisce la consultazione delle tabelle
Aggiorna le tabelle di instradamento

## Slide 8
Notes: Input è un modo per mandarti a fanculo

## Slide 9
Commutazione tramite memoria
- configurazione delle porte come dispositivi input/output
- interruzione al ricevimento del pacchetto
- trasferimento del pacchetto nella memoria del processore
- lettura dell'indirizzo di destinazione contenuto nell'header
- copia del pacchetto nel buffer della porta di uscita
- no trasferimento dei paccheti in contemporanea
Commutazione tramite bus
- Non utilizza processore
- la porta input trasferisce il pacchetto direttmente alla porta output
. l'header è preceduto dal numero che indica la porta di di destinazione
. il bus è condiviso anche dalle altre porte
. successivamente il label della porta di destinazione viene rimosso
. la linea viene occupaa da un solo pacchetto alla volta
. velocità dipende dalla velocità del bus
Commutazione tramite interconnessione delle porte
- formato da ogni porta di input che collega le porte di output (crossbar switch)
- l' incrocio viene azionato dal controllore del commutatore: aperto(scollegato) / chiuso(collegato)
- trasferimento dei pacchetti in parallelo (in caso di contesa della porta uno dei pacchetti attende)
Notes: Commutazione tramite la memoria. Le porte sono configurate come dispositivi di I/O. Quando viene ricevuto un pacchetto si genera una interruzione. Il sistema operativo del router deve riconoscere e trattare questa segnalazione generata da una periferica, cioè trasferisce il pacchetto nella memoria del processore, da dove il processore legge l'indirizzo destinazione contenuto nell'header e lo cerca nella tabella di instradamento per determinare l'interfaccia a cui consegnare il pacchetto, quindi copia il pacchetto nel buffer della porta di uscita. In questo caso se la larghezza di banda della memoria ammette una velocità di trasferimento di B pacchetti al secondo, allora il flusso di smistamento totale (il numero di pacchetti al secondo trasferiti da una porta di input ad una porta di output) deve essere minore di B/2. Notare che non si possono trasferire pacchetti contemporaneamente, perchè il bus di sistema può essere usato per un solo input e un solo output. Molti router moderni usano la commutazione tramite la memoria. La ricerca all'interno della tabella di instradamento avviene direttamente sulla porta di input. Questa tecnica si ispira all'architettura di sistemi a multiprocessore con memoria condivisa.
Commutazione tramite bus. Questa tecnica non coinvolge il processore. La porta di input trasferisce direttamente il pacchetto verso la porta di uscita. Per realizzare questo trasferimento, l'header del pacchetto è preceduto dal numero della porta di uscita verso cui dovrà essere copiato. Il bus è condiviso tra tutte le porte di output, ma solo quella che ha il numero indicato prima dell'header lo acquisisce. A questo punto la label recante il numero della porta di output viene tolta. Se il router riceve molti pacchetti contemporaneamente, ognuno su una porta di input diversa, uno solo di questi può accedere al bus, gli altri devono aspettare. La velocità di commutazione dipende dalla velocità del bus.
Commutazione tramite interconnessione delle porte. Per superare la limitazione del bus condiviso si può realizzare una connessione che per ogni porta di input raggiunge tutte le altre porte di uscita con un bus separato. Questa interconnessione è denominata crossbar switch. Consiste di 2·N bus che connettono le N porte di input alle N porte di output. Ogni bus verticale interseca ognuno dei bus orizzontali in un incrocio. L'incrocio può essere azionato dal controllore del commutatore in due stati: aperto (scollegato) o chiuso (collegato). Quando viene ricevuto un pacchetto sulla porta A e deve essere instradato sulla porta Y il controllore del commutatore chiude gli interruttori al punto di incrocio dei bus A ed Y e la porta A invia i pacchetti sul suo bus che vengono prelevati solo dal bus Y. Si noti che un pacchetto sulla porta B può essere smistato sulla porta X perchè i bus da A ad Y sono separati dai bus da B a X. Questa soluzione consente di trasferire pacchetti in parallelo. Se però due pacchetti da sorgenti diverse devono essere smistati sulla stessa porta, solo uno potrà essere inviato, l'altro dovrà aspettare.

## Slide 10: Il problema delle code
Code rimangono in attesa
-Si possono verificare code sia
alle porte input che a quelle output
La memoria del router si potrebbe saturare
Scarto dei pacchetti in arrivo
Perdita di pacchetti
Sovrascrittura dei pacchetti

## Slide 11
Parallelo

## Slide 12: FINE
FONTI
http://www.giordanicaserta.it/frapec/sistemi/liv3router.htm
http://www.diit.unict.it/users/alombard/newweb/ava/ppt/Architettura%20di%20un%20Router.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Router
http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/router.pdf
KLAUS SHALA